Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy: ZAMPUB/PRZETARG/2017/01

Dostawa serwera baz danych i plików z bezpieczną macierzą dyskową

- Informacje podstawowe

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem i na własny koszt oraz instalacja serwera (baz danych i plików) z bezpieczną macierzą dyskową.

- Przedmiot dostawy musi charakteryzować się wysokimi parametrami jakościowymi, według opisów zawartych poniżej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej “OPZ”), a oferowane rozwiązania pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 9001:2015 lub ISO 9001:2008.

- Dokonując niniejszego opisu Zamawiający wskazuje, że:

  - dostarczone przez Wykonawcę urządzenie musi być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane,

  - Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim,

  - Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie miało możliwość aktualizacji oprogramowania układowego przez okres min. 36 miesięcy,

  - dostarczony sprzęt komputerowy musi być objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta,

  - Zamawiający wymaga bezpośrednio od Wykonawcy udzielenia co najmniej 12-miesięcznego wsparcia na dostarczone przez niego urządzenie, świadczonego w trybie opisanym w SIWZ przez minimum jedną osobę posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu usług wsparcia technicznego dla urządzeń do przechowywania danych cyfrowych, opartych o macierze cyfrowe.

- Szczegółowy opis wymagań

Serwer pełniący funkcję kontrolera domeny z usługą katalogową, serwera plików i serwera baz danych z bezpieczną macierzą dyskową – 1 zestaw

| Opis przeznaczenia i wymagania ogólne | Zamawiany serwer będzie pełnić funkcję kontrolera domeny z usługą katalogową, obsługującą co najmniej 120 użytkowników/stacji roboczych, serwera baz danych oraz serwera plików. Dla każdej z funkcji wydzielona zostanie maszyna wirtualna, będąca pełnym osobnym systemem operacyjnym. Maszyny wirtualne zarządzane będą jednym hypervisorem (nadzorcą) maszyn wirtualnych. Konfiguracja zakłada przeznaczenie woluminów na każdą z instalacji w sposób następujący: Wolumin 1, zbudowany w układzie RAID-1 z dwóch dysków fizycznych. Powstały w ten sposób dysk logiczny musi mieć pojemność nie mniejszą niż 600GB; przeznaczony dla hypervisora (nadzorcę) maszyn wirtualnych Wolumin 2, zbudowany w układzie RAID-10 z czterech dysków fizycznych. Powstały w ten sposób dysk logiczny musi mieć pojemność nie mniejszą niż 1200GB; przeznaczony dla serwera usługi katalogowej i kontrolera domeny Wolumin 3, zbudowany w układzie RAID-10 z czterech dysków fizycznych. Powstały w ten sposób dysk logiczny musi mieć pojemność nie mniejszą niż 1200GB; przeznaczony dla serwera baz danych SQL Wolumin 4, zbudowany w układzie RAID-5 z dwunastu dysków fizycznych. Powstały w ten sposób dysk logiczny musi mieć pojemność nie mniejszą niż 6600GB; Przeznaczony dla serwera plików Wolumin 5, zbudowany w układzie RAID-1 z dwóch dysków fizycznych. Powstały w ten sposób dysk logiczny musi mieć pojemność nie mniejszą niż 600GB; przeznaczony na przestrzeń serwisową. Podane pojemności odnoszą się do wartości nominalnych dysków fizycznych przed formatowaniem dysków jakimkolwiek systemem plików. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był oparty o markowe rozwiązania oraz miał możliwość rozbudowy przestrzeni dyskowej o zewnętrzne macierze dyskowe, podłączane za pomocą złącza SAS lub FC. Zamawiający wymaga także, aby oferowane rozwiązanie posiadało trzyletnią gwarancję producenta świadczoną w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu w miejscu instalacji oferowanego rozwiązania. |
| --- | --- |
|  | Minimalna konfiguracja |
| Typ obudowy | obudowa typu rack do szafy 19” maksymalna wysokość do 2U maksymalna głębokość/długość obudowy serwera: 850mm obudowa z kompletem oryginalnych szyn producenta do montażu w szafie typu rack, wraz z organizerem kabli przestrzeń na dyski twarde wbudowana w obudowę serwera, umożliwiająca zainstalowanie minimum 24 dysków dwa redundantne zasilacze w technologii Hot-Swap, o minimalnej mocy 750W każdy |
| Płyta główna | umożliwiająca obsadzenie minimum dwóch procesorów na płycie głównej posiadająca minimum 24 gniazda DIMM (po minimum 12 gniazd na każdy procesor) wyposażona w zintegrowany moduł zdalnego zarządzania i konfiguracji serwera poprzez przeglądarkę internetową, dający możliwość zdalnego ustawiania wyzwalaczy zdarzeń w serwerze posiadająca zintegrowane minimum 4 niezależne karty sieciowe LAN o minimalnej prędkości 1Gb/s zintegrowany kontroler magistrali USB 2.0 i 3.0 zintegrowana z płyta główną karta graficzna |
| Kontroler RAID | obsługujący następujące poziomy RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 posiadający funkcję ochrony danych podczas awarii zasilania (poprzez wbudowaną pamięć z baterią lub pamięć typu flash), o minimalnej wielkości pamięci 1GB) zgodny z protokołem SAS, o minimalnej przepustowości 12Gb/s na każdy port umożliwiający instalację oraz wymianę dysków twardych w czasie pracy serwera (funkcja Hot Swap) |
| Procesor | Dwa wielordzeniowe procesory 64-bitowe o wydajności minimum 14000 punktów wg testów PassMark CPU (https://www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć RAM | minimum 64 GB, z możliwością rozbudowy do 512 GB pamięć w standardzie DDR4 częstotliwość nominalna nie mniejsza niż 2133 MHz typ pamięci: rejestrowana |
| Dyski twarde | w standardzie SAS charakteryzujące się transferem nominalnym nie mniejszym niż 1,2 GB/s wyposażone w ramki, umożliwiające ich szybką instalację lub deinstalację posiadające funkcję wymiany Hot Swap o łącznej liczbie i powierzchni pozwalającej na konfigurację przestrzeni danych serwera, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przeznaczenia i wymaganiach ogólnych, opisanych powyżej zamawiający wymaga aby oferowane dyski twarde były ujęte na liście kompatybilności producenta serwera oferowanego rozwiązania, zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane dyski twarde były jednakowe pod względem pojemności, typu i modelu. |
| Interfejsy/Porty | minimum 4 niezależne, zintegrowane z płytą główną interfejsy sieciowe RJ-45 Ethernet 1Gb/s oddzielny, zintegrowany z płytą główną port RJ-45 do obsługi modułu zdalnego zarządzania i konfiguracji serwera (port konsoli) minimum 1 port video DB-15 zlokalizowany z przodu lub z tyłu obudowy serwera minimum 4 niezależne, zintegrowane z płytą główną, gniazda USB, w tym minimum 1 gniazdo USB 3.0 |
| Okablowanie i zasilacze | Wszystkie przewody dostarczane przez producenta |